I codici a colori per i resistori fissi sono definiti dalla EIA. Tabella codici colori EIA-RS-279.
Per individuare il primo anello, si deve partire da quello più vicino ad uno dei terminali metallici: non sempre ciò è agevole... In caso di dubbio, si può fare alcune prove, prima partendo da un lato, poi dall'altro, nel conteggiare il primo anello: si possono trovare valori ragionevoli oppure strani...

Tabella per i resistori a strato con 3 o 4 anelli colorati

| Colore | 1° Anello | 2° Anello | 3°Anello | 4° Anello |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cifra 1 | Cifra2 | Moltiplicatore | Tolleranze |
| - | - | - | - | ± 20% |
| argento | - | - | 10-2 | ± 10% |
| oro | - | - | 10-1 | ± 5% |
| nero | 0 | 0 | 100 | - |
| marrone | 1 | 1 | 101 | ± 1% |
| rosso | 2 | 2 | 102 | ± 2% |
| arancio | 3 | 3 | 103 | - |
| giallo | 4 | 4 | 104 | - |
| verde | 5 | 5 | 105 | ± 0,5% |
| blu | 6 | 6 | 106 | ± 0,25% |
| viola | 7 | 7 | 107 | ± 0,1% |
| grigio | 8 | 8 | 108 | ± 0,05% |
| bianco | 9 | 9 | 109 | - |

Tabella per i resistori a strato con 5 o 6 anelli colorati

| Colore | 1° Anello | 2° Anello | 3°Anello | 4° Anello | 5° Anello | 6° Anello |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cifra 1 | Cifra2 | Cifra3 | Moltiplicatore | Tolleranza | Coefficiente di temperatura |
| - | - | - | - | - | ± 20% | - |
| argento | - | - | - | 10-2 | ± 10% | - |
| oro | - | - | - | 10-1 | ± 5% | - |
| nero | 0 | 0 | 0 | 100 | - | 200 ppm/K |
| marrone | 1 | 1 | 1 | 101 | ± 1% | 100 ppm/K |
| rosso | 2 | 2 | 2 | 102 | ± 2% | 50 ppm/K |
| arancio | 3 | 3 | 3 | 103 | - | 15 ppm/K |
| giallo | 4 | 4 | 4 | 104 | - | 25 ppm/K |
| verde | 5 | 5 | 5 | 105 | ± 0,5% | - |
| blu | 6 | 6 | 6 | 106 | ± 0,25% | 10 ppm/K |
| viola | 7 | 7 | 7 | 107 | ± 0,1% | 5 ppm/K |
| grigio | 8 | 8 | 8 | 108 | ± 0,05% | - |
| bianco | 9 | 9 | 9 | 109 | - | - |

ESEMPIO:

Resistenza a 4 bande
Valore: Giallo - Viola. Quindi 47
Moltoplicatore: Verde. Quindi x 100K
E' dunque, una resistenza da 4700 KW, o meglio 4,7 MW
Con una tolleranza del 5% (colore: Oro)

Resistenza a 6 bande (di precisione)
Valore: Marrone - Rosso - Viola . Quindi 127
Moltoplicatore: Nero. Quindi x 1
E' dunque, una resistenza da 127 W,
Con una tolleranza del 5% (colore: Oro)
E un coefficiente di temperatura di 50ppm/K (colore: Rosso)

Valori standard dei resistori

La normativa internazionale IEC 60063 definisce i valori standardizzati per resistori e condensatori. Il numero dei valori vanno aumentando con la precisione richiesta. Ad esempio per la serie E6 (per resistori con tolleranza del 20%) sono consentiti sei valori: 10, 15, 22, 33, 47, 68. Questo significa che i valori di questa serie possono essere multipli di 10. Ad esempio valori usati possono essere 0,47 Ω, 4,7 Ω, 47 Ω, 470 Ω, 4,7 kΩ, 47 kΩ, 470 kΩ, e così via. A seconda della tolleranza consentita la norma IEC 60063 definisce:

E6  ( 20%): 10    15    22    33    47    68

E12 ( 10%): 10 12 15 18 22 27 33 39 47 56 68 82

E24 (  5%): 10 11 12 13 15 16 18 20 22 24 27 30

33 36 39 43 47 51 56 62 68 75 82 91

E48 (  2%): 100 105 110 115 121 127 133 140

147 154 162 169 178 187 196 205

215 226 237 249 261 274 287 301

316 332 348 365 383 402 422 442

464 487 511 536 562 590 619 649

681 715 750 787 825 866 909 953

E96 (  1%): 100 102 105 107 110 113 115 118

121 124 127 130 133 137 140 143

147 150 154 158 162 165 169 174

178 182 187 191 196 200 205 210

215 221 226 232 237 243 249 255

261 267 274 280 287 294 301 309

316 324 332 340 348 357 365 374

383 392 402 412 422 432 442 453

464 475 487 499 511 523 536 549

562 576 590 604 619 634 649 665

681 698 715 732 750 768 787 806

825 845 866 887 909 931 953 976

E192 (0,5%): 100 101 102 104 105 106 107 109

110 111 113 114 115 117 118 120

121 123 124 126 127 129 130 132

133 135 137 138 140 142 143 145

147 149 150 152 154 156 158 160

162 164 165 167 169 172 174 176

178 180 182 184 187 189 191 193

196 198 200 203 205 208 210 213

215 218 221 223 226 229 232 234

237 240 243 246 249 252 255 258

261 264 267 271 274 277 280 284

287 291 294 298 301 305 309 312

316 320 324 328 332 336 340 344

348 352 357 361 365 370 374 379

383 388 392 397 402 407 412 417

422 427 432 437 442 448 453 459

464 470 475 481 487 493 499 505

511 517 523 530 536 542 549 556

562 569 576 583 590 597 604 612

619 626 634 642 649 657 665 673

681 690 698 706 715 723 732 741

750 759 768 777 787 796 806 816

825 835 845 856 866 876 887 898

909 919 931 942 953 965 976 988

La serie E192 è usata anche per resistori con tolleranza dello 0,25% e 0,1%.